## Slide 1
Советчик оператору
АВТ → гидроочистка → смешение дизельного топлива
ТРИ ОТВЕТА ОДНОГО ЦИКЛА
hold
Сохранить режим
✓
recommend_scenario
Изменить режим
→
refuse
Отказ с причиной
✕
команда GoatWhistle
neftecode.goatwhistle.ru
НЕФТЕКОД · ФИНАЛ · 29.09.2026
Notes: Мы GoatWhistle. CUTPOINT помогает оператору выбрать действие для связанной цепочки АВТ, гидроочистки и смешения дизеля. Он отвечает одним из трёх исходов: сохранить режим, изменить режим или объяснимо отказаться.

## Slide 2
РИСК-СЦЕНАРИЙ · 24.07.2026 03:00 · ГОРИЗОНТ 3 Ч
CUTPOINT предлагает оператору действие
Прогноз качества потока ухудшается — система снижает выпуск, а не надеется на лучшее.
02 / 10
Сценарная модель: выпуск модельный, не фактический выпуск завода.
ИСХОД
Изменить режим
recommend_scenario · план c0001
100 → 50 т/ч
рекомендация по выпуску
✓
Gate пройден · проверка фаз завершена
commercial_release_allowed = false
МОДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЗА 3 Ч
План 100 т/ч
ОТКЛОНЁН
300 т
План 50 т/ч
ВЫБРАН
150 т
✕
Почему 100 т/ч исключён
План не проходит проверку при неизвестной общей фазе расписания резервуаров. 50 т/ч проходит — это цена осторожности в модели.
Notes: Сразу покажу смысл на одном случае. На историческом входе ухудшается прогноз качества потока. Удобный для выпуска план дал бы триста тонн за три часа. Но точная стадия резервуарного парка неизвестна. После проверки допустимости система рекомендует снизить выпуск со ста до пятидесяти тонн в час — до ста пятидесяти тонн за три часа. [Пауза.] Это цена осторожности в модели, а не результат работы завода. Сейчас разберём, почему возникло это решение и когда система вообще имеет право советовать.

## Slide 3
КОНТУР ДАННЫХ
Решение использует доступные на этот момент данные
Телеметрия, ПАК и лаборатория собираются по времени доступности, а не по номеру строки.
03 / 10
Пороги выведены из обучающего периода. Задержка ЛИМС 4 ч — допущение: времени выдачи результата в данных нет.
БУДУЩЕЕ — НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Телеметрия
шаг 10 мин
ПАК
поточный анализатор
ЛИМС
проба + задержка
+4 ч · допущение
отбор
результат доступен
отбор
ещё не доступен
МОМЕНТ РЕШЕНИЯ t
ЛИМС УСТАРЕЛ
> 48 ч
два суточных интервала отбора проб
ПАК УСТАРЕЛ
> 30 мин
три периода опроса
ДАТЧИК ЗАВИС
4 подряд
одинаковых показания
КОНФЛИКТ ПАК–ЛИМС
> 4,75
мг/кг · 95-й перцентиль расхождения
ТЕЛЕМЕТРИЯ НЕПОЛНА
≥ 10 из 96
пропавших датчиков
Notes: Мы используем выданную телеметрию, лабораторные анализы и поточный анализатор. Для решения важны два времени: когда лабораторную пробу взяли и когда её результат мог стать доступен. Реального времени выдачи нет, поэтому мы явно приняли задержку четыре часа и не используем результат раньше неё. Проверяем возраст, пропуски, зависание анализатора и расхождение источников. Это защищает и расчёт, и проверку прогноза от информации из будущего. Если пригодных измерений качества нет, численный прогноз сам по себе не даёт права на рекомендацию.

## Slide 4
ПРОГНОЗ · СЕРА ПОТОКА ПОСЛЕ ГИДРООЧИСТКИ · ГОРИЗОНТ 2 Ч
Прогноз серы потока проверен по времени
Метод выбран на пяти rolling-периодах до 2026 года и один раз проверен на отделённом 2026-м.
04 / 10
Эти числа относятся к потоку после ГО и не описывают паспорт готовой партии.
MAE, МГ/КГ · 233 ОБЩИЕ ПРОБЫ 2026 ГОДА
0
0,5
1,0
1,5
2,0
1,802
Последний ПАК
1,616
ПАК + поправка
−10,3 %
средняя ошибка прогноза серы: 1,802 → 1,616 мг/кг
ФАКТ ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ПРОГНОЗА
6,01 %
фактов при цели ≤ 5 %
0
цель ≤ 5 %
10 %
Интервал — оценка неопределённости, не гарантия кондиционного дизеля.
Notes: Для серы потока после гидроочистки сравнили несколько методов на пяти временных периодах и выбрали поправку к последнему показанию поточного анализатора. Затем проверили зафиксированный метод на отделённом 2026 годе. На одинаковых 233 пробах средняя абсолютная ошибка снизилась с 1.802 до 1.616 миллиграмма на килограмм — примерно на десять процентов. Но верхнюю границу прогноза превысили 6.01 процента фактов при нашей цели не более пяти. Поэтому интервал — оценка неопределённости, не гарантия кондиционного дизеля. Мы не превращаем улучшение прогноза в обещание экономии.

## Slide 5
КОНТУР РЕШЕНИЯ
Ограничения проверяются до выбора выгоды
Выпуск и стоимость сравниваются только среди планов, прошедших все обязательные проверки.
05 / 10
Индекс тяжести режима — сценарный показатель по температуре и расходу, не вероятность аварии.
01
Кандидаты
постоянные планы
переходные планы
текущий режим всегда в пуле
бюджет перебора 1200
02
Gate
✓
сера ≤ 10 мг/кг
✓
T95 · цетановое число · плотность
✓
доли компонентов = 100 %
✓
границы уставок и рецепт
✓
запасы, резервуары, паспорт партии
на каждом шаге 3-часового плана
03
Выбор
1
выпуск
2
условная стоимость
3
тяжесть режима
4
число изменений
строгий порядок сравнения
✕
FAIL или UNKNOWN → план исключён
отказ
218
обязательных проверок проходит текущий режим на сцене нормы
Notes: CUTPOINT строит варианты изменения режима и рецепта смеси с учётом задержек процесса и запасов компонентов. Сначала код проверяет качество продукта — в том числе серу не выше десяти миллиграммов на килограмм, T95, цетановое число и плотность, а также уставки, доли и доступность партий. Только прошедшие варианты сравниваются по выпуску, условной стоимости и тяжести режима. Тяжесть — прозрачный сценарный индекс по температуре и расходу, а не вероятность отказа. Карта компромиссов показывает исследованный допустимый пул, не глобальный оптимум. Качество и ограничения не обмениваются на больший выпуск.

## Slide 6
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК · ГОРИЗОНТ 3 Ч
Неизвестная фаза парка меняет выбор
Проверяется не одна исходная фаза расписания, а любой его общий сдвиг.
06 / 10
От организаторов: 5000 м³, паспорт 12 ч, слив 24 ч. Число резервуаров и фазы заданы сценарием.
УСЛОВНАЯ СХЕМА ПАРТИЙ · 4 × 5000 М³
↓
налив
filling
паспорт
12 ч
✓
готов
ready
↑
слив
draining
Δ — общий сдвиг всего расписания
ИСХОДНАЯ ФАЗА
ЛЮБОЙ ОБЩИЙ СДВИГ
План 100 т/ч
✓
✕
План 50 т/ч
✓
✓
✕
100 т/ч — отклонён · 300 т за 3 ч недоступны
✓
50 т/ч — выбран · 150 т за 3 ч
В продукт сейчас идёт готовая партия; ухудшившийся приток проходит налив и паспортизацию. Фактические уровни и паспорта партий не выданы.
Notes: Возвращаемся к примеру 24 июля. Если проверить только одну исходную фазу расписания резервуаров, план сто тонн в час выглядит допустимым. CUTPOINT проверяет его при любом общем сдвиге заданного расписания на трёхчасовом горизонте. Этот план не проходит; вариант пятьдесят тонн в час проходит проверку и становится рекомендацией: сто пятьдесят тонн за три часа. [Показать рядом отклонённый и выбранный план, причину, горизонт, проверку фаз. Пауза.] Рецепт выбранного плана содержит только основной компонент. Это возможно потому, что в продукт сейчас идёт уже готовая партия; ухудшившийся приток должен пройти налив и паспортизацию. Мы не смешиваем прогноз нового потока со свойствами уже паспортизованной партии. Здесь видны действие, ограничения и стоимость осторожности. Фактические уровни резервуаров и паспорта партий нам не выданы. Поэтому это проверка внутри явно заданной модели, не разрешение на промышленный выпуск.

## Slide 7
СЛОЙ АГЕНТОВ · ПОЛИТИКА SCRIPTED
Агенты оставляют проверяемую трассу
Оркестратор спрашивает специалистов; числа и причины запретов возвращают инструменты ядра.
07 / 10
Scripted-политика подтвердила план ядра без новых ограничений. Живая LLM в этих сценах не проверялась.
оркестратор
качество
ACCEPT
запас качества
качество по времени
часы до нарушения
устойчивость плана
спросил
надёжность
ACCEPT
обязательные проверки
устойчивость плана
часы до нарушения
принял
✓
план ядра
запрос оркестратора
принял
просил доработать
отклонил
ФРАГМЕНТ ТРАССЫ
01
ОРКЕСТРАТОР → АГЕНТ КАЧЕСТВА
спросил
02
АГЕНТ КАЧЕСТВА → ИНСТРУМЕНТ
запас качества
03
АГЕНТ КАЧЕСТВА → ОРКЕСТРАТОР
ACCEPT
04
ОРКЕСТРАТОР → GATE
финальная перепроверка
constraints_applied = [ ]
Агент может сузить выбор или наложить вето — ослабить ограничение не может.
Notes: Оркестратор запрашивает оценки качества и надёжности, планировщик предлагает варианты, а инструменты возвращают числа и причины. Запросы, результаты и вердикты сохранены в трассе. Финальная допустимость остаётся обязательной проверкой кода: через разрешённые инструменты агент не может снять жёсткий запрет. В этом воспроизводимом показе используется фиксированная политика scripted. Специалисты подтвердили план ядра и не добавили новых ограничений. Это доказывает видимый обмен ролей, но не эффект живой языковой модели. Её отдельную пользу ещё нужно измерить.

## Slide 8
ТРИ ИСХОДА ОДНОГО ЦИКЛА
Норма и плохие данные дают разные ответы
Советчик не меняет уставки ради активности и не заполняет пробел уверенным числом.
08 / 10
НОРМА · 05.01.2026 08:00
Сохранить режим
Текущий режим проходит все обязательные проверки — вмешательство не требуется.
Выпуск за 3 ч
300 т
Проверки
✓
пройдены
hold
ПЛОХИЕ ДАННЫЕ · 16.04.2026 10:10
Решение не выдано
Отказ до поиска плана: нет пригодного источника качества.
Что изменило бы решение
→
свежий лабораторный анализ
→
или исправный поточный анализатор
refuse
источники испорчены искусственно
→
Третий исход — «Изменить режим» — риск-сценарий 24.07: 100 → 50 т/ч
Notes: На нормальном периоде система сохраняет режим: советчик не должен менять уставки ради активности. На другом историческом срезе мы искусственно делаем источники качества непригодными. Ответ — отказ с причиной и указанием, какие измерения нужны. [Показать две короткие карточки.] Это два разных корректных результата одного цикла.

## Slide 9
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ И ГРАНИЦЫ
Расчёт повторяем, заводской эффект ещё не измерен
Риск-сценарий пересчитан в отдельном процессе без HTTP-кеша.
09 / 10
Совет не разрешает товарный выпуск: commercial_release_allowed = false во всех сценах.
ПОВТОР РИСК-СЦЕНАРИЯ
7 из 7
полей совпали
✓
статус
✓
план c0001
✓
выпуск 150 т
✓
стоимость 1,05 у.е./т
✓
индекс тяжести 0,53455
✓
отпечаток входа
✓
фазовое покрытие
НЕ ИЗМЕРЕНО
—
экономия завода
—
энергопотребление
—
причинный эффект уставки
—
польза живой LLM
—
ресурс оборудования
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Наблюдательный пилот
1
реальные уровни и паспорта партий
2
подтверждение отклика на установке
3
сравнение с действиями технолога и простым правилом
Notes: Вход, версия, расчёт и итог сохраняются. Один риск-сценарий мы повторили в отдельном процессе без HTTP-кеша и получили тот же план, показатели и проверку фаз. Детерминированный контур работает локально; живую LLM и промышленное управление этим опытом не подтверждали. Следующий шаг — наблюдательный пилот с фактическим состоянием парка, паспортами партий и согласованными ограничениями. На новых данных нужно сравнить решения с работой технолога и простым правилом.

## Slide 10
Показываем, откуда взялся совет, сколько стоит его осторожность и когда совет вообще разрешён.
Живое демо
neftecode.goatwhistle.ru
Запуск без сети
uv run neftecode serve
Команда
GoatWhistle
ПРОТОТИП · СЦЕНАРНАЯ МОДЕЛЬ · НЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Notes: Сегодня CUTPOINT показывает проверяемый путь от данных к конкретному действию — и останавливается, когда оснований для совета нет. Готовы разобрать любой шаг.